## Elektrische Leistung

|  |  | Leistung: Einheit: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Unter der Leistungsfähigkeit eines Energiewandlers versteht man allgemein sein Wandlungsvermögen während einer bestimmten Zeiteinheit. Die Leistung ist jener Wert, der vom Energiewandler in einer Sekunde umgewandelt wird. So wurde die Leistung im Teil 1 von der Energieseite her definiert. Doch wie sieht der technische Zusammenhang zwischen der Leistung und den Grössen Strom, Spannung und Widerstand aus? |
|  |  | Versuch |
|  |  | Bei konstantem Widerstand soll die Leistung untersucht werden, indem die Spannung erhöht wird und der Strom und die Leistung gemessen werden. |
|  |  | R = (konstant) |
|  |  |  | Spannung U | Strom I | Leistung P |
| Feststellung |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P: elektrische Leistung [W] U: elektrische Spannung [V] I: elektrische Stromstärke [A] |  |  |
|  |  | Die Leistung P von 1 Watt [W] wird erzeugt, wenn bei einer Gleichspannung von 1 V ein Strom von 1 A fliesst. |
| Übung 13.1 |  | Ein elektrischer Ofen für 230 V hat 5 A Stromaufnahme. Wie gross ist seine Leistungsaufnahme? |
| Übung 13.2 |  | Gegeben ist ein Verbraucher mit einer Bemessungsleistung von P = 100 W und einer Bemessungsspannung von 230 V. Wie gross ist der Bemessungsstrom? |
| Hinweis |  | Übungen auf Übungsblatt 2.13a (siehe Anhang) |