## Schaltungsarten

| Serieschaltung |
| --- |
|  |  | Anhand eines Beispiels aus dem Alltagsleben sollen die wichtigsten Merkmale einer Serieschaltung erarbeitet werden. Bei einigen Typen von Weihnachtslichterketten löschen jeweils alle Lämpchen, wenn nur ein einziges Lämpchen defekt ist. Weshalb löschen die anderen Lämpchen ebenfalls? Wenn ein Ersatzlämpchen eingeschraubt wird, besitzt dies z. B. folgende Bemessungsdaten 3W / 6V. Wie kann ein 6V-Lämpchen in einer Lichterkette betrieben werden, die an 230 V angeschlossen wird? Diesen beiden Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. |  |

### Verhalten von Spannung und Strom

|  |  | Bereits bekannt ist, dass nur in einem geschlossenen elektrischen Stromkreis ein Strom fliessen kann. Der Defekt eines Lämpchens in der Serieschaltung muss demzufolge einen Unterbruch im Stromkreis bewirken. Untersuchen Sie das Verhalten von Spannung, Strom und Gesamtwiderstand im abgebildeten Stromkreis. Gegeben sind folgende Werte: U = 10 V; R1 = 50 Ω; R2 = 30 Ω; R3 = 20 Ω Versuchen Sie zuerst die Werte für den Strom I, die Teilspannungen U1, U2, U3 und den Gesamtwiderstand R abzuschätzen. Danach sind die Werte gemäss Schaltung zu messen und anschliessend auf der nächsten Seite zu berechnen. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Messwerte: I = 0,1 A U1 = 5 V U2 = 3 V U3 = 2 V |
| Merke |  | Die Serieschaltung besteht aus einem einzigen Stromkreis. Seriegeschaltete Widerstände werden vom gleichen Strom durchflossen. |
|  |  |  |  | U (1,2,3): elektrische Teilspannungen [V] |
| Merke |  | Bei der Serieschaltung ist die Summe der Teilspannungen so gross wie die angelegte Spannung. Die Teilspannungen verhalten sich proportional zu den Teilwiderständen. |
| Gesamtwiderstand einer Serieschaltung |
|  |  | Die Berechnung des Gesamtwiderstandes einer Serieschaltung lässt sich aus dem Verhalten von Spannung und Strom ermitteln, indem man das Ohmsche Gesetz anwendet. |
|  |  |  |  | R (1,2,3): elektrische Widerstände [Ω] |
| Übung 2.1 |  | Berechnen Sie den Gesamtwiderstand von der Schaltung auf Seite 3.1. Anschliessend sind die Messwerte mittels Berechnungen zu überprüfen. |

### Verhalten der Leistung

|  |  | Die Leistungsberechnungen vom Kapitel 2 sollen nun im Zusammenhang mit seriell geschalteten Widerständen betrachtet werden. |
| --- | --- | --- |
| Übung 2.2 |  | Berechnen Sie für die Schaltung auf Seite 3.1 die Gesamtleistung Ptot sowie die Teilleistungen P1, P2 und P3. Es sind drei verschiedene formelmässige Zusammenhänge zu verwenden. |
|  |  | Bereits bekannt: Rtot = 100 Ω; I = 0,1 A; U1 = 5 V; U2 = 3 V; U3 = 2 V |
| Feststellung |  | Die Summe der Einzelleistungen ergibt die Gesamtleistung. |
| Hinweis |  | Übungen auf Übungsblättern 3.2a, 3.2b und 3.2c (siehe Anhang) |