### Vorgänge beim Laden und Entladen eines Kondensators

|  |  | Ein Kondensator kann, wie auf der vorangehenden Seite gezeigt, Energie speichern. Doch wie lange dauert es, bis ein Kondensator geladen- bzw. entladen ist? Wovon hängt die Lade- bzw. Entladezeit ab? |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diese Fragen sollen mittels Messungen an der folgenden Schaltung beantwortet werden. Dabei sind zuerst an einem Kondensator die Spannung UC und der Ladestrom IC zu messen. Ist der Kondensator bis auf die Quellenspannung aufgeladen, so sind anschliessend die Werte für den Entladevorgang zu messen. |
|  |  |  | Werte: R = 1 MΩ C = 10 μF |  |
|  |  | Zeit t [s] | Laden | Entladen |
|  |  |  | UC [V] | uC [%] | IC [µA] | iC [%] | UC [V] | uC [%] | IC [µA] | iC [%] |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 | 100 | -30 | -100 |
|  |  | 10 | 19 | 63 | 11 | 37 | 11 | 37 | -11 | -37 |
|  |  | 20 | 26 | 87 | 4,1 | 13,5 | 4,1 | 13,5 | -4,1 | -13,5 |
|  |  | 30 | 28,5 | 95 | 1,5 | 5 | 1,5 | 5 | -1,5 | -5 |
|  |  | 40 | 29,5 | 98 | 0,55 | 1,8 | 0,55 | 1,8 | -0,55 | -1,8 |
|  |  | 50 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feststellung |  | Der Ladestrom ist beim Einschalten am grössten. Dabei nimmt die Spannung schnell – mit abklingendem Ladestrom nur noch langsam zu. Beim Entladen sind die Verhältnisse umgekehrt. |
|  |  | Zeitkonstante |
|  |  | Ein Mass für die Ladezeit ist die Zeitkonstante (Tau). Der Kondensator ist auf etwa 63 % der angelegten Spannung aufgeladen, nachdem die Zeitkonstante verstrichen ist. Ein Lade- bzw. Entladevorgang ist nach 5 abgeschlossen. Das heisst, es fliesst nach 5 praktisch kein Strom mehr. |
|  |  |  |  | : Zeitkonstante [s] R: Widerstand [Ω] C: Kapazität [F, As/V] |  | tL: Ladezeit [s] tE: Entladezeit [s] |