### Kapazitiver Blindwiderstand, Kapazitive Reaktanz

|  |  | Kapazitiver Blindwiderstand: Einheit: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wird ein Kondensator in einen Wechselstromkreis geschalten, so wird er ständig umgeladen und wirkt dadurch als kapazitiver Blindwiderstand. Wie dies zu verstehen ist, soll nun schrittweise erklärt werden. Aus der Gleichstromlehre ist bereits bekannt, dass ein Kondensator zuerst geladen werden muss, bevor an ihm eine Spannung anliegt. Ebenso ist bekannt, dass der grösste Ladestrom fliesst, wenn er ungeladen ist, bzw. keine Spannung am Kondensator anliegt (Band 2, Teil 6). |  |
|  |  | Anders formuliert bedeutet dies, dass bei einem Kondensator zuerst ein Ladestrom fliessen muss, bevor er an einer Spannung liegt. Damit können die Scheitelwerte von Spannung und Strom jeweils nicht mehr gleichzeitig vorhanden sein! |
| Merke |  | Die Grösse der zeitlichen Verschiebung zwischen Sinusspannung und Sinusstrom nennt man Phasenverschiebung. Sie wird meist durch den Phasenverschiebungswinkel φ (Phi) angegeben. φ kann max. 90° sein. |
|  |  | Bei einem Kondensator an Wechselspannung fliesst der grösste Strom (Scheitelwert) beim Nulldurchgang der Spannung! |
| Merke |  | Bei einem idealen Kondensator eilt der Wechselstrom der angelegten Spannung um 90° voraus. |
|  |  | Betrachten Sie dazu das Zeiger- und das Liniendiagramm für einen idealen Kondensator. |
|  |  | Zeigerdiagramm | Liniendiagramm |
|  |  | Wovon hängt der kapazitive Blindwiderstand XC ab? |
|  |  | Abhängigkeit der Kapazität C |
|  |  | Legen Sie eine Wechselspannung von 30 V / 50 Hz an Kondensatoren mit verschiedenen Kapazitäten. Messen Sie jeweils den Strom (kap. Blindstrom IbC) und ermitteln Sie mittels Ohmschem Gesetz den kapazitiven Blindwiderstand XC. |
|  |  | Kapazität des Kondensators | UbC | IbC | XC |
|  |  | C = |  |  |  |
|  |  | C = |  |  |  |
|  |  | C = |  |  |  |

Kapazitiver Blindwiderstand, Kapazitive Reaktanz (Fortsetzung)

| Feststellung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erklärung |  | Ein Kondensator mit grösserer Kapazität kann mehr Ladungen aufnehmen bzw. abgeben. Daraus resultiert ein grösserer Lade- bzw. Entladestrom! |
|  |  | Abhängigkeit der Frequenz f |
|  |  | Messen Sie die Spannung und den Strom an einem Kondensator bei zwei verschiedenen Frequenzen und ermitteln Sie anschliessend den kapazitiven Blindwiderstand XC. |
|  |  | Frequenz | UbC | IbC | XC |
| Feststellung |  |  |
| Erklärung |  | Bei höherer Frequenz und gleich bleibender Spannung muss sich der Kondensator in kürzerer Zeit laden bzw. entladen. Dies ist nur möglich, wenn ein entsprechend grösserer Strom fliesst. |
| Merke |  | Der kapazitive Blindwiderstand eines Kondensators ist umso kleiner, je grösser Kapazität und Frequenz (Kreisfrequenz) sind. |
|  |  |  |  | UbC: kapazitive Blindspannung [V] IbC: kapazitiver Blindstrom [A] XC: kapazitiver Blindwiderstand [Ω] ω: Kreisfrequenz [] C: Kapazität [, F ] |
| Übung 12.1 |  | Berechnen Sie XC, für C = 10 μF und f = 50 Hz. |
| Übung 12.2 |  | Bei welcher Frequenz hat ein Kondensator mit einer Kapazität von 820 nF einen kapazitiven Blindwiderstand von 194mΩ? |

# Text boxes

u, i

t