## Elektrochemie allgemein

|  |  | Im Kapitel Elektrochemie befassen wir uns hauptsächlich mit elektrochemischen Spannungsquellen wie Primärelementen (umgangssprachlich: Batterien) und mit Akkumulatoren (Sekundärelemente). |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,5 V Batterie | Li-Ionen- Akku |
| Elektrochemische Vorgänge |
| Leitfähigkeit von Wasser |
|  |  | Bevor das Innenleben von Batterien genauer betrachtet wird, soll die Leitfähigkeit von Wasser untersucht werden. Dazu werden in ein mit destilliertem Wasser gefülltes Gefäss zwei Kohleelektroden eingetaucht. Gewählte Distanz zwischen den Platten: 3 cm Querschnittsfläche der Kohlelektroden: 30 cm2 |  |
|  |  | Welchen Strom zeigt das Ampèremeter an, wenn an die Elektroden eine Gleichspannung von U = 10 V angelegt wird und welcher Widerstand ergibt sich daraus für destilliertes Wasser? |
| Feststellung |  | Reines Wasser ist ein sehr schlechter Leiter! |
| Übung 1.1 |  | Was passiert, wenn Kochsalz in das destillierte Wasser gegeben wird? |  |
|  |  | Der Strom steigt sehr schnell auf etwa 2,5 A an! |  |
| Übung 1.2 |  | Wie lässt sich dieses Phänomen deuten? Was ist durch die Zugabe von Salz in das Wasser gelangt? |
|  |  | Durch das Kochsalz sind Ladungsträger in das Wasser gelangt. |
| Übung 1.3 |  | Wie nennt man elektrisch leitende Flüssigkeiten? b) Nennen Sie Beispiele von Elektrolyten. |
|  |  | Elektrolyte b) Verdünnte Säuren (z. B. Schwefelsäure), Laugen (z. B. Kalilauge), Salzwasser usw. |
| Übung 1.4 |  | Wie heissen die Ladungsträger für den elektrischen Strom in einem Elektrolyten? |
|  |  | Ionen |
| Übung 1.5 |  | Was sind Ionen? |
|  |  | Ionen sind elektrisch geladene Atome oder Atomgruppen. Sie entstehen durch Abgabe oder Aufnahme von einem oder mehreren Elektronen. | positives Ion | negatives Ion |