### Übersetzungsverhältnis bei Einphasentransformatoren

| Übung 2.1 |  | Bestimmen Sie mit der nachfolgenden Schaltung jeweils die Sekundärspannung U2 (Eingangsspannung). Vergleichen Sie anschliessend das Verhältnis der Spannungen mit den entsprechenden Verhältnissen der Windungszahlen. |
| --- | --- | --- |
|  |  | U1 [V] | N1 [1] | N2 [1] | U2 |
|  |  | 50 V | 250 | 250 |  |
|  |  | 50 V | 500 | 250 |  |
|  |  | 50 V | 1000 | 250 |  |
|  |  | 25 V | 250 | 500 |  |
|  |  | 25 V | 250 | 1000 |  |
| Feststellung |  |  |
|  |  | Es gilt: |
|  |  |  |  | ü: Übersetzungsverhältnis U1: Primärbemessungsspannung [V] U2: Sekundärbemessungsspannung [V] N1: Primäre Windungszahl [1] N2: Sekundäre Windungszahl [1] |
| Übung 2.2 |  | Die Primärwicklung eines Transformators für 400 V, 50 Hz, hat 600 Windungen. Die Sekundärseite weist 800 Windungen auf. Welche Spannung tritt sekundärseitig auf? |